квалификация «Электромеханик по лифтам», 4 уровень квалификации

- Теоретический этап профессионального экзамена

Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать правильные утверждения.

На выполнение теста отводится 30 мин.

- Какой прибор используется для измерения электрической мощности?

Отметьте правильный ответ:

- амперметр;

- вольтметр;

- ваттметр;

- омметр

- Автоматические выключатели служат для отключения электроустановок от электрических сетей при: (отметьте правильное утверждение):

- коротких замыканиях;

- пробое на землю;

- перегрузках;

- коротких замыканиях, пробое на землю или перегрузках;

- необходимости обесточить вручную аппараты управления лифтов.

- Какие элементы лебедки допускается не ограждать? Отметьте правильный ответ:

- вращающиеся шкивы, блоки, шестерни и звездочки;

- выступающие валы двигателя, шкива (барабана) трения;

- ремни и цепи;

- штурвалы для ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические валы

- Какой зазор допускается между дном ручья канатоведущего шкива и канатом? Отметьте правильный ответ:

- не менее 1 мм;

- не менее 1,5 мм;

- не менее 2 мм;

- не менее 3 мм

- Каким способом осуществляется крепление каната к барабану, обеспечивающее достаточный уровень безопасности? Отметьте правильный ответ:

- прижимной планкой;

- заплеткой;

- коушем;

- винтовым зажимом;

- клиновым зажимом.

- При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по проверке ограничителя скорости? Отметьте правильный ответ:

- при 15 дневном;

- при ежемесячном;

- при годовом обслуживании;

- не регламентируется, по мере необходимости.

- Вследствие какой неисправности при движении кабины может неправильно определяться её текущее местоположение? Отметьте правильный ответ:

- зазор между шунтами и датчиками замедления и (или) точной остановки больше допустимого;

- неисправен диод в одной из кнопок вызова или приказа;

- неисправен стабилизатор напряжения в плате модуля движения кабины.

- На кого возлагается ответственность за исправное состояние лифта? Отметьте правильный ответ:

- на электромеханика, стаж работы которого не менее 1 года;

- на электромеханика, стаж работы которого не менее З-х лет;

- на электромеханика, за которым закреплён лифт;

- на электромеханика, который прошёл повышение квалификации;

- на электромеханика, имеющего среднее профессиональное образование.

- Как производится перемещение кабины лифта при эвакуации? Отметьте правильный ответ:

- сразу на всю необходимую высоту;

- прерывисто по 50-100 мм;

- прерывисто по 300-400 мм. ответа.

- Практический этап профессионального экзамена

Задание

- Провести регулировку положения створок дверей шахты лифта в соответствии с требованиями нормативной документации. Проверить правильность срабатывания блокировочных выключателей двери шахты. Проверить правильность установки башмаков створок. Объяснить последовательность выполнения операций наладки.

- Провести мероприятия по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта с автоматическими дверями.

- Сделать запись о осмотре оборудования, о проведенном техническом обслуживании и о проведенной эвакуации.

- Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам.