# Пример оценочного средства

По квалификации: «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов»
Уровень квалификации: «6»

- Теоретический этап профессионального экзамена

Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать правильные утверждения.

На выполнение теста отводится 30 мин.

- Требование к опыту практической работы для специалиста по организации технического обслуживания и ремонта лифтов:

- не менее одного года – при среднем техническом образовании, не менее шести месяцев – при высшем техническом образовании.
- не менее одного года – при среднем техническом образовании, не менее десяти месяцев – при высшем техническом образовании.
- не менее полутора лет – при среднем техническом образовании, не менее одного года – при высшем техническом образовании.

- В какой срок должны быть приведены в соответствие с требованиями ТР ТС  011/2011 лифты, введённые в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011/2011 и отработавшие назначенный срок службы?

- в срок не превышающий 5 лет с даты вступления в силу настоящего ТР.
- в срок не превышающий 10 лет с даты вступления в силу настоящего ТР.
- в срок не превышающий 7 лет с даты вступления в силу настоящего ТР.

- Что нужно сделать до возобновления эксплуатации объекта (лифта), приостановленного на срок более 15 суток?


- провести техническое освидетельствование объекта.
- выполнить работы по подготовке к его дальнейшей эксплуатации согласно руководству (инструкции) по эксплуатации.
- выполнить контрольный осмотр объекта.

- Ловители с регулируемым усилием торможения должны быть опломбированы?
 
- организацией выполнившей монтаж лифта.
- организацией проводившей испытания лифта.
- изготовителем.

- Что запрещается организации (ее квалифицированному персоналу), осуществляющей техническое освидетельствование и обследование объектов?

- запрещается проводить техническое освидетельствование и обследование объектов в отношении объектов, принадлежащих ей и ее аффилированным лицам на праве собственности или ином законном основании.
- аффилированному лицу запрещается результат технического освидетельствования оформлять актом и вносить в паспорт объекта.  
- аффилированному лицу запрещается   оформлять рекомендации по результатам обследования  лифта.

- Крепление направляющих должно обеспечивать возможность регулирования направляющих при осадке здания или сжатии бетона и температурных деформациях?

- да.
- нет.
- не нормируется.

- Защита при косвенном прикосновении – защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям:

- неожиданно оказавшимся под напряжением.
- оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.
- оказавшимися под напряжением.

- В соответствии с каким документом проводится расследование несчастных случаев, произошедших на лифтах с работниками, участвующими в производственной деятельности работодателя ?

- с Трудовым кодексом Российской Федерации.
- с ФЗ №225 от 27.07.2010. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за  причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
- с Постановлением Правительства РФ № 848 от 23.08.2014. «Об утверждении Правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах, подъемных платформах для инвалидов, пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах)».

- Какой персонал должен выполнять подключение к электрической сети вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) и отсоединение его от сети?

- должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III. 
- должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту сеть.
- должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу IV, эксплуатирующий эту сеть.

- Какие документы оформляются по результатам проверки знаний?

- результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии.
- результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии, выдаётся удостоверение установленной формы.
- по результатам проверки знаний выдаётся удостоверение установленной формы.

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена: Теоретический этап экзамена включает не менее 10 заданий, охватывающие в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном ответе на задания в объеме 80%.

- Практический этап профессионального экзамена

Задание:
1. Изложить порядок осуществления специалистом по организации технического обслуживания и ремонта лифтов контроля качества выполнения электромеханиками  работ по техническому обслуживанию лифтов и оформлением результатов в журналах: «Журнал выдачи заданий электромеханикам…» и «Журнал технического обслуживания и ремонта лифта».
2. Провести целевой инструктаж электромехаников по безопасному выполнению работ и охране труда с учётом опасных производственных факторов на примере замены подвесного кабеля. 
3. Распределить и выдать задание электромеханикам на выполнение работ на текущий день в части производства текущего ремонта, технического обслуживания, подготовка лифта к техническому освидетельствованию.

Условия выполнения задания:
1. Место выполнения задания: Экзаменационная площадка ЦОК, имеющая соответствующую материально-техническую базу.

2. Время выполнения задания: не более 120 мин

3. Соискатель производит запись в журнале по выполнению каждого пункта практического задания.

4. Допускается использовать ссылки на следующие документы:
- Технический регламент «Безопасность лифтов»  и взаимосвязанные с ТР ТС 011/2011 стандарты.
- Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования».
- Правила по электробезопасности.
- Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах.
-  Правила «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
- Должностная инструкция «Специалист по организации технического обслуживания и ремонта лифтов»